## Slide 1: BCT
ICA 100-12
Prof. Ailton Pinheiro
Aula 02.03

## Slide 2: BCT
ICA 100-12
Prof. Ailton Pinheiro
REGRAS DO AR

## Slide 3: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.5 Desvios do Plano de Voo em vigor
4.6.2.5.1 No caso que um voo controlado desvie do seu Plano de Voo em vigor, as seguintes ações devem ser tomadas:
a) desvio de rota: se a aeronave se desviar da rota, deverão ser tomadas providências no sentido de mudar a proa e retornar à rota proposta imediatamente;
b) desvio do número Mach/velocidade indicada atribuído(a) pelo ATC: o órgão ATS apropriado deve ser informado imediatamente;

## Slide 4: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.5 Desvios do Plano de Voo em vigor
4.6.2.5.1 No caso que um voo controlado desvie do seu Plano de Voo em vigor, as seguintes ações devem ser tomadas:
c) desvio do número Mach/velocidade verdadeira: se o número Mach/velocidade verdadeira mantida no nível de cruzeiro variar em mais ou menos 0,02 Mach ou mais; ou, ainda, mais ou menos 19 km/h (10 kt) de velocidade verdadeira ou mais, do indicado no Plano de Voo em vigor, o Órgão ATS apropriado deve ser informado; e
d) mudanças de hora estimada: exceto onde o ADS-C esteja ativado e em condições de serviço em espaço aéreo que se proporcione serviços ADS-C, caso a hora estimada sobre o próximo ponto de notificação, limite de FIR ou aeródromo de destino, o que ocorrer primeiro, modificar além de 2 minutos em relação àquela anteriormente notificada, a tripulação de voo deverá notificar a nova hora estimada ao Órgão ATS apropriado, o mais cedo possível.

## Slide 5: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.6 Solicitações de mudanças
As informações que devem ser emitidas, quando se desejar modificar o Plano de Voo em vigor, são as seguintes:
a) mudanças de nível de cruzeiro:
- identificação da aeronave;
- novo nível de cruzeiro solicitado;
- número Mach/velocidade verdadeira de cruzeiro nesse nível; e
- novos estimados (se aplicável) sobre subsequentes pontos de notificação ou limites de FIR.

## Slide 6: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.6 Solicitações de mudanças
As informações que devem ser emitidas, quando se desejar modificar o Plano de Voo em vigor, são as seguintes:
b) Mudança do número Mach/velocidade verdadeira:
- identificação da aeronave;
- número Mach/velocidade verdadeira solicitado (a).

## Slide 7: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.6 Solicitações de mudanças
As informações que devem ser emitidas, quando se desejar modificar o Plano de Voo em vigor, são as seguintes:
c) mudanças de rota sem modificação do ponto de destino:
- identificação da aeronave;
- regras de voo;
- descrição da nova rota de voo, incluindo-se os dados relacionados ao Plano de Voo, começando com a posição a partir da qual se inicia a mudança de rota solicitada;
- hora (s) estimada (s) revisada (s); e
- outras informações julgadas convenientes;

## Slide 8: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.6 Solicitações de mudanças
As informações que devem ser emitidas, quando se desejar modificar o Plano de Voo em vigor, são as seguintes:
d) mudanças de rota com modificações do ponto de destino:
- identificação da aeronave;
- regras de voo;
- descrição da nova rota de voo, até o novo aeródromo de destino, incluindo-se os dados relacionados ao Plano de Voo, começando com a posição a partir da qual se inicia a mudança de rota solicitada;
- hora (s) estimada (s) revisada (s);
- aeródromo (s) de alternativa; e
- outras informações julgadas convenientes.

## Slide 9: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.7 Deterioração das condições meteorológicas até ficarem abaixo das condições meteorológicas visuais
Quando se tornar evidente não ser exequível o voo em VMC, de acordo com o seu Plano de Voo em vigor, a aeronave em voo VFR, conduzida como um voo controlado, deverá:
a) solicitar uma mudança de autorização que lhe permita prosseguir VMC até o destino ou um aeródromo de alternativa, ou abandonar o espaço aéreo dentro do qual é exigida uma autorização ATC;
b) continuar em voo VMC e notificar ao órgão ATC correspondente as medidas tomadas ou para abandonar o referido espaço aéreo ou para pousar no aeródromo apropriado mais próximo se uma mudança de autorização não puder ser obtida;

## Slide 10: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.2 OBSERVÂNCIA DO PLANO DE VOO EM VIGOR
4.6.2.7 Deterioração das condições meteorológicas até ficarem abaixo das condições meteorológicas visuais
Quando se tornar evidente não ser exequível o voo em VMC, de acordo com o seu Plano de Voo em vigor, a aeronave em voo VFR, conduzida como um voo controlado, deverá:
c) solicitar uma autorização para prosseguir como voo VFR especial, caso se encontre dentro de uma TMA ou CTR; ou;
d) solicitar autorização para voar de acordo com as regras de voo por instrumentos.

## Slide 11: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.3 COMUNICAÇÕES
4.6.3.1 Toda aeronave que realizar voo controlado deverá manter escuta permanente na frequência apropriada do órgão ATC correspondente e, quando for necessário, estabelecer com esse órgão comunicação bilateral.
NOTA: O sistema SELCAL ou dispositivo similar de sinalização automática satisfaz o requisito de manutenção.

## Slide 12: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.6 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
4.6.4 NOTIFICAÇÃO DE POSIÇÃO
A menos que seja dispensado pelo órgão ATS, os voos IFR e VFR controlados deverão notificar a esse órgão, tão pronto quanto seja possível, a hora e o nível em que passarem sobre cada um dos pontos de notificação compulsória designados, assim como qualquer outro dado que seja necessário.
Do mesmo modo, deverão ser enviadas as notificações de posição sobre pontos de notificação adicionais, quando solicitadas pelo órgão ATS correspondente. À falta de pontos de notificação designados, as notificações de posição dar-se-ão a intervalos fixados, de acordo com regulamentação específica do DECEA sobre Serviços de Tráfego Aéreo, ou especificados pelo órgão ATS com jurisdição sobre a área onde se processa o voo.

## Slide 13: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.1 CRITÉRIOS GERAIS
5.1.1 Exceto quando operando como voo VFR especial, os voos VFR deverão ser conduzidos de forma que as aeronaves voem em condições de visibilidade e distância das nuvens iguais ou superiores àquelas especificadas no quadro da tabela 1.

## Slide 14: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
4.9 MÍNIMOS DE VISIBILIDADE E DE DISTÂNCIA DE NUVENS EM VMC
Os mínimos de visibilidade e de distância de nuvens em VMC estão contidos na tabela 1.
Classe de Espaço Aéreo | B | C D E | FG | 
 |  |  | Acima de 900 m (3000 pés) AMSL ou acima de 300 m (1000 pés) sobre o terreno o que for maior | A 900 m (3000 pés) AMSL abaixo ou 300m (1000 pés) acima do terreno, o que for maior
Distância das Nuvens | Livre de Nuvens | 1500 m horizontalmente 300 m (1000 pés) verticalmente | 1500 m horizontalmente 300m verticalmente | Livre de nuvens e avistando o solo
Visibilidade | 8 km se voando no ou acima do FL100 | 8 km se voando no ou acima do FL100 | 8 km se voando no ou acima do FL100 | 5 km
 | 5 km se voando abaixo do FL100 | 5 km se voando abaixo do FL100 | 5 km se voando abaixo do FL100 | 
Limite de Velocidade | 380 kt | 250 kt IAS se voando abaixo do FL100 |  | 
 |  | 380 kt IAS se voando acima do FL100 |  | 

## Slide 15: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.1 CRITÉRIOS GERAIS
5.1.2 Não obstante o estabelecido em 5.1.1 anterior, os voos VFR somente serão realizados quando simultânea e continuamente puderem cumprir as seguintes condições:
a) manter referência com o solo ou água, de modo que as formações meteorológicas abaixo do nível de voo não obstruam mais da metade da área de visão do piloto;
b) voar abaixo do FL 150; e
c) voar com velocidade estabelecida no quadro da tabela 1.

## Slide 16: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.1 CRITÉRIOS GERAIS
5.1.3 Exceto quando autorizado pelo órgão ATC para atender a voo VFR especial, voos VFR não poderão pousar, decolar, entrar na ATZ ou no circuito de tráfego de tal aeródromo se:
a) o teto for inferior a 450 m (1500 pés); ou
b) a visibilidade no solo for inferior a 5 km.
NOTA: O teto continuará sendo utilizado como parâmetro meteorológico para definir a operacionalidade de um aeródromo (se VFR ou IFR). (NR) - Portaria nº 204/DGCEA, de 8 de novembro 2018.

## Slide 17: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.1 CRITÉRIOS GERAIS
5.1.4 Exceto em operação de pouso e decolagem, o voo VFR não será efetuado:
a) sobre cidades, povoados, lugares habitados ou sobre grupos de pessoas ao ar livre, em altura inferior a 300 m (1000 pés) acima do mais alto obstáculo existente num raio de 600 m em torno da aeronave; e
b) em lugares não citados na alínea anterior, em altura inferior a 150 m (500 pés) acima do solo ou da água.
5.1.5 Para a realização de voos VFR nos espaços aéreos Classes B, C e D, as aeronaves devem dispor de meios para estabelecer comunicações em radiotelefonia com o órgão ATC apropriado.

## Slide 18: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.1 CRITÉRIOS GERAIS
5.1.6 É proibida a operação de aeronaves sem equipamento rádio ou com este inoperante, nos aeródromos providos de TWR e de AFIS, exceto nos casos previstos na ICA 100-37 (Serviços de Tráfego Aéreo).
5.1.7 As aeronaves em voo VFR dentro de TMA ou CTR não deverão cruzar as trajetórias dos procedimentos de saída e descida por instrumentos em altitudes conflitantes, bem como não deverão sobrevoar os auxílios à navegação sem autorização do respectivo órgão ATC.

## Slide 19: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.2 RESPONSABILIDADE DO PILOTO
Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão, exceto no espaço aéreo Classe B, em que a separação entre as aeronaves é de responsabilidade do ATC, devendo, no entanto, ser observado o disposto em 4.2.1.

## Slide 20: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.3 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VOO VFR
5.3.1 PERÍODO DIURNO
5.3.1.1 Os aeródromos de partida, de destino e de alternativa deverão estar registrados ou homologados para operação VFR diurna.
5.3.1.2 As condições meteorológicas predominantes nos aeródromos de partida, de destino e de alternativa, durante as operações de decolagem ou pouso, deverão ser iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para o voo VFR.

## Slide 21: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.3 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VOO VFR
5.3.2 PERÍODO NOTURNO
5.3.2.1 Os aeródromos de partida, de destino e de alternativa deverão estar registrados ou homologados para operação VFR noturna.
5.3.2.2 Além das condições prescritas em 5.3.1.2:
a) o piloto deverá possuir habilitação para voo IFR;
b) a aeronave deverá estar homologada para voo IFR;
c) a aeronave deverá dispor de transceptor de VHF em funcionamento para estabelecer comunicações bilaterais com órgãos ATS apropriados.

## Slide 22: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.3 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VOO VFR
5.3.3 Quando realizado inteiramente em ATZ, CTR ou TMA, incluindo as projeções dos seus limites laterais, ou, ainda, na inexistência desses espaços aéreos, quando realizado dentro de um raio de 27 NM (50 km) do aeródromo de partida, não se aplicarão ao voo VFR noturno as exigências contidas em 5.3.2.2 a) e b).
NOTA: Neste item, incluem-se também as ATZ, CTR e/ou TMA adjacentes.

## Slide 23: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.4 NÍVEIS DE CRUZEIRO
5.4.1 Exceto quando autorizado pelo órgão ATC, os voos VFR em nível de cruzeiro, quando realizados acima de 900 m (3000 pés) em relação ao solo ou água, serão efetuados em um nível apropriado à rota, de acordo com a tabela de níveis de cruzeiro, em função do rumo magnético constante no anexo E.
5.4.2 O nível de voo VFR, selecionado de acordo com 5.4.1, será mantido pela aeronave, enquanto puder satisfazer as condições estabelecidas em 5.1.1. e 5.1.2.a), cabendo à aeronave efetuar modificações de nível e/ou proa de forma a atender às mencionadas condições, ressalvando o disposto em 4.6.2.7.

## Slide 24: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.5 MUDANÇAS DE VOO VFR PARA IFR
Toda aeronave que estiver operando de acordo com as regras de voo visual e desejar mudar para ajustar-se às regras de voo por instrumentos deverá:
se tiver apresentado Plano de Voo, comunicar as mudanças necessárias que hão de ser efetuadas em seu Plano de Voo em vigor; ou
quando assim o requerer no item 4.3.1.2, submeter um Plano de Voo ao órgão ATS apropriado e obter autorização antes de prosseguir IFR, quando se encontrar em espaço aéreo controlado.

## Slide 25: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
5 REGRAS DE VOO VISUAL
5.6 VOO VFR FORA DE ESPAÇO AÉREO CONTROLADO
O voo VFR que se realizar fora de espaço aéreo controlado, porém dentro de áreas ou ao longo de rotas designadas pelo DECEA e que disponha de equipamento rádio em funcionamento, manterá escuta permanente na frequência apropriada do órgão ATS que proporcionar o serviço de informação de voo e informará sua posição a esse órgão, quando necessário ou solicitado.

## Slide 26: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.1 REGRAS APLICÁVEIS A TODOS OS VOOS IFR
6.1.2 NÍVEIS MÍNIMOS
Exceto quando necessário para pouso ou decolagem, o voo IFR deverá ser realizado em nível não inferior ao nível mínimo de voo estabelecido para a rota a ser voada.
NOTA: É responsabilidade do piloto em comando calcular o nível mínimo para voo IFR fora de aerovia, de acordo com o previsto em publicação específica.

## Slide 27: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.1 REGRAS APLICÁVEIS A TODOS OS VOOS IFR
6.1.3 MUDANÇA DE VOO IFR PARA VFR
6.1.3.1 Toda aeronave que, operando de acordo com as regras de voo por instrumentos, decidir mudar para ajustar-se às regras de voo visual deverá notificar, especificamente ao órgão ATS apropriado, o cancelamento do voo IFR e as mudanças que tenham de ser feitas em seu Plano de Voo em vigor.
6.1.3.2 Quando uma aeronave, operando de acordo com as regras de voo por instrumentos, passar a voar em condições meteorológicas de voo visual, ou nelas se encontrar, não cancelará seu voo IFR, a menos que possa ser previsto que o voo continuará durante um período de tempo razoável em condições meteorológicas de voo visual ininterruptas e que se pretende voar em tais condições de acordo com as regras de voo visual.
6.1.3.3 Em situações específicas, a critério do DECEA, o piloto deverá manter o voo segundo as regras de voo por instrumentos, mesmo operando em condições de voo visual.

## Slide 28: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.2 REGRAS APLICÁVEIS AOS VOOS IFR DENTRO DE ESPAÇO AÉREO CONTROLADO
6.2.1 Os voos IFR observarão as disposições de 4.6, quando efetuados dentro de espaço aéreo controlado.
6.2.2 Os níveis de cruzeiro utilizados nos voos IFR no espaço aéreo controlado serão selecionados, conforme a tabela de níveis de cruzeiro que aparece no Anexo E exceto quando outra correlação de níveis e rota for indicada nas publicações de informação aeronáutica ou nas autorizações de controle de tráfego aéreo.

## Slide 29: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.3 REGRAS APLICÁVEIS AOS VOOS IFR EFETUADOS FORA DO ESPAÇO AÉREO CONTROLADO
6.3.1 NÍVEIS DE CRUZEIRO
O voo IFR fora do espaço aéreo controlado será efetuado no nível de cruzeiro apropriado à rota, conforme se especifica na tabela de níveis de cruzeiro que aparece no Anexo E.

## Slide 30: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.4 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VOO IFR
6.4.1 NO PERÍODO DIURNO:
a) os aeródromos de partida, de destino e de alternativa deverão estar homologados para operação IFR diurna;
b) caso o aeródromo de partida não esteja homologado para operação IFR, as condições meteorológicas predominantes nesse aeródromo deverão ser iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para operação VFR;
c) as condições meteorológicas predominantes no aeródromo de partida deverão ser iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para operação IFR de decolagem; e
d) a aeronave deverá estar em condições de estabelecer comunicações bilaterais com os órgãos ATS que existirem nos aeródromos de partida, de destino, de alternativa e com aqueles responsáveis pelos espaços aéreos que forem sobrevoados.
NOTA: Nessa situação o voo somente poderá partir em VFR.

## Slide 31: REGRAS GERAIS
Prof. Ailton Pinheiro
6 REGRAS DE VOO POR INSTRUMENTOS
6.4 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE VOO IFR
6.4.2 NO PERÍODO NOTURNO:
a) o aeródromo de partida deverá estar homologado para operação IFR noturna; caso contrário, o voo deverá ser iniciado no período diurno, atendidas as exigências para o voo IFR diurno;
b) os aeródromos de destino e de alternativa deverão estar homologados para operação IFR noturna; caso a hora estimada de chegada ao aeródromo de destino ocorra no período diurno, bastará que esse aeródromo esteja homologado para operação IFR diurna. Idêntico critério aplicar-se-á à alternativa, se a hora estimada sobre esta (via aeródromo de destino ou ponto de desvio) ocorrer no período diurno;
c) as condições meteorológicas predominantes no aeródromo de partida deverão ser iguais ou superiores aos mínimos estabelecidos para operação IFR de decolagem; e
d) a aeronave deverá estar em condições de estabelecer comunicações bilaterais com os órgãos ATS que existirem nos aeródromos de partida, de destino, de alternativa e com aqueles responsáveis pelos espaços aéreos que forem sobrevoados.