## Slide 1: BCT
ICA 100-37
Prof. Ailton Pinheiro
Aula 01.08

## Slide 2: BCT
ICA 100-37
Prof. Ailton Pinheiro
SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO

## Slide 3: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;

## Slide 4
Prof. Ailton Pinheiro
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
SERVIÇO DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
Serviço prestado com a finalidade de:
prevenir colisões
entre aeronaves; e
entre aeronaves e obstáculos na área de manobras; e
acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo.

## Slide 5: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe B – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;

## Slide 6
Prof. Ailton Pinheiro
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO
Informação emitida por um órgão ATS para alertar um piloto sobre outro tráfego aéreo conhecido ou observado que possa estar nas imediações da posição ou rota desejada do voo e para auxiliá-lo a evitar uma colisão.
AVISO PARA EVITAR TRÁFEGO
Aviso prestado por um órgão ATS, sugerindo manobras para auxiliar um piloto, de forma a evitar uma colisão.

## Slide 7: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe B – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe D – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto. Os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;

## Slide 8: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe B – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe D – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto. Os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe E – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de controle de tráfego aéreo e estes são separados dos outros voos IFR. Todos os voos recebem informação de tráfego sempre que for factível;
NOTA: As Zonas de Controle não deverão ser classificadas como Classe E.

## Slide 9: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe B – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe D – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto. Os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe E – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de controle de tráfego aéreo e estes são separados dos outros voos IFR. Todos os voos recebem informação de tráfego sempre que for factível;
NOTA: As Zonas de Controle não deverão ser classificadas como Classe E.
Classe F – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de assessoramento de tráfego aéreo. Todos os voos recebem serviço de informação de voo, quando solicitado pelo piloto; ou
NOTA: A utilização do serviço de assessoramento de tráfego aéreo é considerada uma medida temporária até o momento em que puder ser substituída pelo serviço de controle de tráfego aéreo.

## Slide 10
Prof. Ailton Pinheiro
Classe F – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de assessoramento de tráfego aéreo. Todos os voos recebem serviço de informação de voo, quando solicitado pelo piloto; ou
NOTA: A utilização do serviço de assessoramento de tráfego aéreo é considerada uma medida temporária até o momento em que puder ser substituída pelo serviço de controle de tráfego aéreo.
SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Serviço prestado em espaço aéreo com assessoramento para que, dentro do possível, sejam mantidas as separações adequadas entre as aeronaves que operam segundo planos de voo IFR.

## Slide 11: 8.4 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
8.4.1 OBJETIVO E PRINCÍPIOS BÁSICOS
O serviço de assessoramento de tráfego aéreo tem por objetivo tornar a informação sobre perigos de colisão mais eficaz do que mediante a simples prestação do serviço de informação de voo e será proporcionado às aeronaves que efetuarem voos IFR em espaços aéreos de assessoramento ou rotas de assessoramento (espaço aéreo classe F). Tais espaços aéreos ou rotas serão especificados nas cartas publicadas pelo DECEA.
O serviço de assessoramento de tráfego aéreo não proporciona o mesmo grau de segurança nem pode assumir as mesmas responsabilidades que o serviço de controle de tráfego aéreo, com respeito à prevenção de colisões, haja vista que as informações relativas ao tráfego nessa área de que dispõe o órgão ATS podem ser incompletas.

## Slide 12: 8.4 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
8.4.2 AERONAVES QUE UTILIZAM O SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
No serviço de assessoramento de tráfego aéreo, os voos IFR deverão cumprir os mesmos procedimentos que se aplicarem aos voos IFR controlados, com exceção do seguinte:
o Plano de Voo e as mudanças do mesmo não estão sujeitas a autorizações, uma vez que o órgão ATS só proporcionará assessoramento através de informações de tráfego e avisos para evitar tráfego; e
compete ao piloto em comando decidir se seguirá ou não as sugestões e deverá comunicar sua decisão ao órgão que presta o serviço de assessoramento de tráfego aéreo.

## Slide 13: 8.4 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
8.4.3 COMPETE AOS ÓRGÃOS DOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO
Aos órgãos ATS que prestam o serviço de assessoramento de tráfego aéreo compete:
sugerir às aeronaves que decolem na hora especificada e que voem nos níveis de cruzeiro indicados nos planos de voo, se não houver previsão de conflito com outro tráfego conhecido;
sugerir às aeronaves as medidas preventivas para evitar possíveis riscos, concedendo prioridade a uma aeronave que já estiver voando em uma rota de assessoramento sobre outras que desejem entrar em tal espaço aéreo; e
transmitir às aeronaves informações de tráfego e aviso para evitar tráfego.

## Slide 14: 8.4 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO
Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, aos serviços de informação de voo, alerta, assessoramento de tráfego aéreo e controle de tráfego aéreo (controle de área, controle de aproximação ou controle de aeródromo).
3.7.1 São os seguintes os serviços de tráfego aéreo:
a) serviço de controle de tráfego aéreo, compreendendo o serviço de controle de área, o serviço de controle de aproximação e o serviço de controle de aeródromo;
b) serviço de informação de voo; e
c) serviço de alerta.
NOTA: O serviço de assessoramento de tráfego aéreo não é mencionado neste item em virtude de ser planejado como uma transição à implementação do serviço de controle de tráfego aéreo.

## Slide 15: 8.4 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.9.1 As autorizações e instruções emitidas pelos órgãos ATC devem prover separação:
a) entre todos os voos nos espaços aéreos Classes A e B;
b) entre os voos IFR nos espaços aéreos Classes C, D e E;
c) entre os voos IFR e VFR no espaço aéreo Classe C;
d) entre os voos IFR e voos VFR especiais; e
e) entre os voos VFR especiais.
NOTA: Poderá ser provida a separação entre os voos IFR, se for prático e possível, no espaço aéreo Classe F.

## Slide 16: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.1 Os espaços aéreos ATS são classificados e designados alfabeticamente, de acordo com o seguinte:
Classe A – somente são permitidos voos IFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe B – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo e são separados entre si;
Classe C – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e dos voos VFR. Os voos VFR são separados apenas dos voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos outros voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe D – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado a todos os voos o serviço de controle de tráfego aéreo. Os voos IFR são separados de outros voos IFR e recebem informação de tráfego em relação aos voos VFR e, ainda, aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto. Os voos VFR recebem apenas informação de tráfego em relação a todos os outros voos e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto;
Classe E – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de controle de tráfego aéreo e estes são separados dos outros voos IFR. Todos os voos recebem informação de tráfego sempre que for factível;
NOTA: As Zonas de Controle não deverão ser classificadas como Classe E.
Classe F – são permitidos voos IFR e VFR. É proporcionado somente aos voos IFR o serviço de assessoramento de tráfego aéreo. Todos os voos recebem serviço de informação de voo, quando solicitado pelo piloto; ou
NOTA: A utilização do serviço de assessoramento de tráfego aéreo é considerada uma medida temporária até o momento em que puder ser substituída pelo serviço de controle de tráfego aéreo.
Classe G – são permitidos voos IFR e VFR, recebendo somente serviço de informação de voo, sempre que for factível.

## Slide 17
Prof. Ailton Pinheiro
Classe G – são permitidos voos IFR e VFR, recebendo somente serviço de informação de voo, sempre que for factível.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DE VOO
Serviço prestado com a finalidade de proporcionar avisos e informações úteis para a realização segura e eficiente dos voos.

## Slide 18: CLASSIFICAÇÃO DO ESPAÇO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.2 Os requisitos para os voos dentro de cada classe de espaço aéreo estão indicados no anexo A.
NOTA: Onde os espaços aéreos ATS estiverem justapostos verticalmente, isto é, um acima do outro, os voos em um nível comum deverão cumprir os requisitos e dispor dos serviços aplicáveis para o espaço aéreo de classe menos restritiva. Na aplicação desse critério, o espaço aéreo classe B deve ser considerado menos restritivo que o espaço aéreo classe A; o classe C menos restritivo que o classe B e assim por diante.

## Slide 19
Prof. Ailton Pinheiro
DESCRIÇÃO DO ESPAÇO AÉREO ATS (AIP-BRASIL/ENR 1.4-1)
De forma genérica, os espaços aéreos e respectivos limites, compreendidos dentro das FIR sob jurisdição do Brasil, serão classificados de acordo com o seguinte:
Todas as FIR, GND/UNL ou GND-MSL/UNL serão Classe G.
Todas as CTA e TMA entre FL145/FL245 serão Classe A. Todas as UTA serão Classe A.
Todas as aerovias superiores e as inferiores, acima do FL145, serão Classe A.
Todas as aerovias inferiores, abaixo do FL145, inclusive, serão Classe D.- Todas as rotas de assessoramento serão Classe F.
Todas as rotas de informação serão Classe G.
As demais partes dos espaços aéreos e seus limites foram classificados conforme indicado na Carta de Área, nas Cartas de Rota e na seção ENR 2.

## Slide 20: Item 4.5/5.6 – Manter a própria separação quando VMC
Prof. Ailton Pinheiro
Quando for solicitado por uma aeronave, contanto que o piloto da outra aeronave concorde, o órgão ATC poderá autorizar um voo controlado, inclusive decolagem e pouso, a operar nos espaços aéreos Classes D e E, em condições meteorológicas visuais, durante o dia, para que voe mantendo a sua própria separação com respeito à outra aeronave, permanecendo em condições meteorológicas visuais. Quando um voo controlado for assim autorizado, deverá ser aplicado o seguinte:
a autorização deverá ser para uma parte específica do voo a 3.050 m (10.000 pés) ou abaixo, durante a subida ou descida;
se houver a possibilidade de que o voo não possa ser realizado em condições meteorológicas visuais, deverá ser proporcionada instrução de alternativa a ser cumprida, caso as VMC não possam ser mantidas durante o prazo de duração dessa autorização;
se o piloto observar que as condições estão deteriorando e considerar que a operação em VMC se tornará impossível, deverá informá-lo ao ATC antes de entrar em IMC e deverá proceder conforme as instruções alternativas fornecidas.

## Slide 21: Item 4.5/5.6 – Manter a própria separação quando VMC
Prof. Ailton Pinheiro
NOTA: Conforme previsto em 3.9.2, a separação não será aplicada pelo órgão ATC quando as aeronaves forem autorizadas a voar, permanecendo em VMC e mantendo sua própria separação. Os pilotos nessa situação devem assegurar-se de que não operem próximos de outro tráfego, de maneira a causar desconforto ou perigo de colisão.

## Slide 22: 3.13 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO ESSENCIAL
Prof. Ailton Pinheiro
3.13.1 Tráfego essencial é aquele tráfego controlado ao qual o órgão ATC proporciona separação, mas que, em relação a um determinado voo controlado, não está ou não estará dele separado pelos mínimos estabelecidos nesta publicação.
NOTA: Em conformidade com o item 3.9, é exigido do ATC prover separação entre os voos IFR no espaço aéreo de Classes A até E, e entre os voos IFR e VFR nas Classes B e C. Não é exigido do ATC prover separação entre os voos VFR, exceto dentro do espaço aéreo de Classe B. Portanto, os voos IFR ou VFR podem constituir tráfego essencial para um tráfego IFR; e os voos IFR podem constituir tráfego essencial para um tráfego VFR. Entretanto, um voo VFR não constituiria tráfego essencial para outros voos VFR, salvo dentro do espaço aéreo de Classe B.

## Slide 23: 3.13 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO ESSENCIAL
Prof. Ailton Pinheiro
3.13.2 Deverá ser proporcionada informação de tráfego essencial aos voos controlados pertinentes sempre que constituírem tráfego essencial entre si.
NOTA: Essa informação referir-se-á, inevitavelmente, aos voos controlados que tiverem sido autorizados a manter sua própria separação, permanecendo em condições meteorológicas de voo visual e, também, sempre que a separação mínima planejada tenha sido infringida.

## Slide 24: 3.13 INFORMAÇÃO DE TRÁFEGO ESSENCIAL
Prof. Ailton Pinheiro
3.13.3 A informação de tráfego essencial incluirá:
direção de voo, tipo e categoria da esteira de turbulência (se relevante);
nível de voo (ou altitude) e
hora estimada sobre o ponto de notificação mais próximo onde o nível será cruzado;
posição relativa, em termos das 12 horas do relógio, e distância; ou
posição real ou estimada;
outras informações.
NOTA: Somente será informada a categoria de esteira de turbulência se a aeronave em questão for de uma categoria de esteira de turbulência mais pesada do que a aeronave para a qual a informação de tráfego essencial é dirigida.

## Slide 25
Prof. Ailton Pinheiro
CLASSE | TIPO DE VOO | SEPARAÇÃO PROVIDA | SERVIÇO PRESTADO | REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO |  | 
 |  |  |  | Limite de velocidade | Requisitos de Radiocomunicação | Sujeito a uma Autorização ATC
A | IFR | A todas aeronaves | Serviço de controle de tráfego aéreo | Não aplicável | Bilateral contínua | Sim
B | IFR | A todas aeronaves | Serviço de controle de tráfego aéreo | Não aplicável | Bilateral contínua | Sim
 | VFR |  |  | 380 kt IAS |  | 
C | IFR | IFR de IFR IFR de VFR | Serviço de controle de tráfego aéreo | Não aplicável | Bilateral contínua | Sim
 | VFR | VFR de IFR | 1) Serviço de controle de tráfego aéreo para separação de IFR; e 2) Informação de tráfego VFR/VFR e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto. | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL |  | 
D | IFR | IFR de IFR | Serviço de controle de tráfego aéreo, incluindo informação de tráfego sobre voos VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto) | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL | Bilateral contínua | Sim
 | VFR | Não aplicável | Serviço de controle de tráfego aéreo, incluindo informação de tráfego entre voos IFR/VFR e VFR/VFR (e aviso para evitar tráfego, quando solicitado pelo piloto). | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL |  | 
E | IFR | IFR de IFR | Serviço de controle de tráfego aéreo. Informações de tráfego sobre voos VFR sempre que seja praticável | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL | Bilateral contínua | Sim
 | VFR | Não aplicável | Informações de tráfego, sempre que seja praticável |  | Não | Não
F | IFR | IFR de IFR, se for prático e possível | Serviço de Assessoramento de Tráfego aéreo; Serviço de Informação de Voo | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m (10.000 pés) AMSL | Bilateral contínua | Não
 | VFR | Não aplicável | Serviço de informação de voo, quando solicitado pelo piloto. |  | Não | 
G | IFR | Não aplicável | Serviço de informação de voo, quando factível. | 250 kt IAS abaixo de 3.050 m | Bilateral contínua | Não
 | VFR |  |  |  | Não | 

## Slide 26: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.1 ÁREA DE RESPONSABILIDADE
Os Serviços de Tráfego Aéreo são prestados em todo o espaço aéreo que se superpõe ao território nacional, incluindo águas territoriais e jurisdicionais, bem como o espaço aéreo que tenha sido objeto de Acordo Regional de Navegação Aérea.
Art. 1º O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. (Lei nº 8.617/93)
NOTA: Para fins de prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, o espaço aéreo de responsabilidade do Brasil foi estendido, por meio de Acordo Regional de Navegação Aérea, até o meridiano 10 Oeste (W), conforme descrito no Doc. 8733/ANP/CAR/SAM – Plano de Navegação Aérea – Regiões do Caribe e da América do Sul.

## Slide 27: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.3.1 DIVISÃO DO ESPAÇO AÉREO
3.3.1.1 Espaço aéreo superior
limite vertical superior – ilimitado;
limite vertical inferior – FL 245 exclusive; e
limites laterais – indicados nas ENRC.
3.3.1.2 Espaço aéreo inferior
limite vertical superior – FL 245 inclusive;
limite vertical inferior – solo ou água; e
limites laterais – indicados nas ENRC.

## Slide 28: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.3.2 DESIGNAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS E DOS AERÓDROMOS
3.3.2.1 Regiões de Informação de Voo: As partes do espaço aéreo onde são providos os serviços de informação de voo e de alerta.
NOTA: A designação das partes do espaço aéreo e dos aeródromos controlados onde são prestados serviços de tráfego aéreo são feitas conforme descrito nos subitens a seguir.

## Slide 29: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.3.2.2 Áreas de controle e zonas de controle: As partes do espaço aéreo na FIR onde é provido o serviço de controle de tráfego aéreo para os voos IFR ou VFR, conforme a classificação do espaço aéreo.
3.3.2.2.1 A fim de facilitar a prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo, as Áreas de Controle são denominadas de:
UTA – compreendendo as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo superior, assim definidas na AIP-Brasil;
CTA – compreendendo as aerovias inferiores e outras partes do espaço aéreo inferior, assim definidas na AIP-Brasil; ou
TMA – compreendendo partes do espaço aéreo inferior, assim definidas na AIP-Brasil.
3.3.2 DESIGNAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS E DOS AERÓDROMOS

## Slide 30: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.3.2.2.2 As partes do espaço aéreo controlado, dentro das quais também é provido o serviço de controle de tráfego aéreo para os voos VFR, são designadas como espaços aéreos de Classes B, C ou D.
3.3.2 DESIGNAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS E DOS AERÓDROMOS

## Slide 31: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.3.2.3 As partes do espaço aéreo em torno de um aeródromo dentro das quais se determinou a aplicação de requisitos especiais para proteção do tráfego do aeródromo são designadas como Zonas de Tráfego de Aeródromo (ATZ).
3.3.2 DESIGNAÇÃO DOS ESPAÇOS AÉREOS ATS E DOS AERÓDROMOS
NOTA: As Áreas de Controle, as Zonas de Controle e as Zonas de Tráfego de Aeródromo localizadas dentro de uma Região de Informação de Voo fazem parte dessa Região de Informação de Voo.
3.3.2.4 Os aeródromos onde é provido o serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo são designados como aeródromos controlados.

## Slide 32: ESTRUTURA DO ESPAÇO ÁEREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.4.3 RESPONSABILIDADE DO PILOTO
3.4.3.1 Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR ou IFR providenciar sua própria separação em relação às demais aeronaves, caso esteja voando em uma classe de espaço aéreo em que o órgão ATC não tenha responsabilidade de prover este tipo de separação.

## Slide 33: DIMENSÕES DAS AEROVIAS
Prof. Ailton Pinheiro
3.5.1 AEROVIAS SUPERIORES
a) limite vertical superior – ilimitado;
b) limite vertical inferior – FL 245 exclusive; e
c) limites laterais – 43NM (80km) de largura, estreitando-se a partir de 216NM (400km), antes de um auxílio à navegação, atingindo sobre este a largura de 21,5NM (40km).
NOTA: As aerovias superiores entre dois auxílios à navegação, distantes entre si até 108NM (200km), terão a largura de 21,5NM (40km) em toda a sua extensão.

## Slide 34: DIMENSÕES DAS AEROVIAS
Prof. Ailton Pinheiro
3.5.2 AEROVIAS INFERIORES
a) limite vertical superior – FL 245 inclusive;
b) limite vertical inferior – 150 m (500 pés) abaixo do FL mínimo indicado nas ENRC; e
c) limites laterais – 16 NM (30 km) de largura, estreitando-se a partir de 54 NM (100km) antes de um auxílio à navegação, atingindo sobre este a largura de 8 NM (15 km).
NOTA: As aerovias inferiores entre dois auxílios à navegação, distantes entre si até 54 NM (100 km), terão a largura de 11 NM (20 km) em toda a sua extensão.

## Slide 35: ÁREA DE CONTROLE, OU PARTE DELA, DISPOSTA EM FORMA DE CORREDOR.
Prof. Ailton Pinheiro
FIZ
CTA
TMA
TMA
TMA
TMA
R. 27 NM
FL145 “G”
F
I
R
AWY

## Slide 36: AWY
Prof. Ailton Pinheiro

## Slide 37: AEROVIAS INFERIORES
Prof. Ailton Pinheiro
54NM
11 NM
54 NM
54 NM
8 NM
8 NM
16 NM
16 NM
54 NM
8 NM
16 NM

## Slide 38: AEROVIAS SUPERIORES
Prof. Ailton Pinheiro
108 NM
21,5 NM
216 NM
216 NM
21,5 NM
21,5 NM
43 NM
43 NM
216 NM
21,5 NM
43 NM

## Slide 39: LIMITES VERTICAIS DA AEROVIA INFERIOR
Prof. Ailton Pinheiro
NÍVEL MÍNIMO (dependia da topografia e da possibilidade de comunicação...)
Hoje é o FL150 ou acima
FL MÍNIMO - CONSTA NAS “ENRC” E FOI CALCULADO PARA OS IFR
LIM. INFERIOR DA AWY INFERIOR – 500 PÉS ABAIXO DO FL MÍNIMO
FL 150
FL 090
FL 060
FL MÁXIMO – FL240
LIM. SUPERIOR DA AWY INFERIOR – FL 245 (inclusive)‏

## Slide 40: LIMITES VERTICAIS DA AEROVIA SUPERIOR
Prof. Ailton Pinheiro
FL MÍNIMO - FL 250
LIM. INFERIOR DA AWY SUPERIOR – FL 245 EXCLUSIVE
FL MÁXIMO – ILIMITADO
LIM. SUPERIOR DA AWY SUPERIOR – 500 PÉS ACIMA DO ILIMITADO (Um mico - não existe este questionamento....)
FL 250
UNL
FL 290
FL 260
FL 270
FL 280

## Slide 41: DICAS SOBRE INCLUSIVE E EXCLUSIVE:
Prof. Ailton Pinheiro
Sempre que fizer referência ao FL 245 é preciso usar o complemento, ou seja, as expressões INCLUSIVE ou EXCLUSIVE;
Só utilizar o complemento INCLUSIVE / EXCLUSIVE quando envolver o FL 245.
Exemplos de NÃO utilização do INCLUSIVE / EXCLUSIVE:
PTNAY, mantenha FL145 inclusive;
O menor FL disponível para voo VFR é o FL 035 inclusive;
A forma correta:
PTNAY, mantenha FL145;
O menor FL disponível para voo VFR é o FL 035.

## Slide 42: 3.6 ROTAS DE NAVEGAÇÃO DE ÁREA
Prof. Ailton Pinheiro
A utilização de RNAV numa determinada área e a capacidade do usuário para cumprir as condições exigidas devem basear-se:
a) nos requisitos de precisão da navegação; e
b) nas disposições sobre os casos de perda temporária da capacidade RNAV.
Obs: campo 10 do PLN – equipamento e capacidades