## Slide 1: BCT
ICA 100-37
Prof. Ailton Pinheiro
Aula 02.08

## Slide 2: BCT
ICA 100-37
Prof. Ailton Pinheiro
SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO

## Slide 3: SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.7.1 São os seguintes os serviços de tráfego aéreo:
a) serviço de controle de tráfego aéreo, compreendendo o serviço de controle de área, o serviço de controle de aproximação e o serviço de controle de aeródromo;
b) serviço de informação de voo; e
c) serviço de alerta.
NOTA: O serviço de assessoramento de tráfego aéreo não é mencionado neste item em virtude de ser planejado como uma transição à implementação do serviço de controle de tráfego aéreo.
Ponto POLÊMICO: (Definições e abreviaturas) – SERVIÇO DE TRÁFEGO AÉREO
Expressão genérica que se aplica, segundo o caso, aos serviços de informação de voo, alerta, assessoramento de tráfego aéreo e controle de tráfego aéreo (controle de área, controle de aproximação ou controle de aeródromo).

## Slide 4: SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.7.2 O serviço de controle de tráfego aéreo será proporcionado a:
a) todos os voos IFR nos espaços aéreos Classes A, B, C, D e E;
b) todos os voos VFR nos espaços aéreos Classes B, C e D;
c) todos os voos VFR especiais; e
d) todo tráfego de aeródromo nos aeródromos controlados.

## Slide 5: SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.7.3 Para proporcionar o serviço de controle de tráfego aéreo, um órgão ATC deverá:
a) dispor de informação sobre o movimento intencional de cada aeronave, ou variações do mesmo, e de dados atuais sobre a progressão real de cada uma delas;
b) determinar, baseando-se na informação recebida, as posições relativas que guardam entre si as aeronaves conhecidas;
c) emitir autorizações e informações com a finalidade de prevenir colisão entre aeronaves sob seu controle e de acelerar e manter um fluxo de tráfego ordenado; e
d) coordenar as autorizações com outros órgãos envolvidos como necessário:
sempre que uma aeronave puder conflitar com tráfego sob controle desses órgãos; e
antes de transferir o controle de uma aeronave para tais órgãos.

## Slide 6: SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DE VOO E ALERTA
Prof. Ailton Pinheiro
3.7.5 Os serviços de informação de voo e de alerta serão proporcionados em todas as regiões de informação de voo sob jurisdição do Brasil.

## Slide 7: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.8.1 O serviço de controle de área será prestado por um:
a) ACC; ou
b) APP ao qual tenha sido delegada a atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.
3.8.2 O serviço de controle de aproximação será prestado por um:
a) APP; ou
b) ACC ou uma TWR a qual tenha sido delegada a atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.
NOTA: A situação descrita em “b” poderá ocorrer quando for operacionalmente necessário ou desejável combinar sob a responsabilidade de um órgão as funções do serviço de controle de aproximação com as funções do serviço de controle de área ou do serviço de controle de aeródromo.

## Slide 8: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.8.3 O serviço de controle de aeródromo será prestado por uma TWR a qual tenha sido delegada atribuição de prestar tal serviço, dentro de determinado espaço aéreo.
3.8.4 Uma aeronave controlada deverá estar sob controle de somente um órgão de controle de tráfego aéreo.
3.8.5 Somente um órgão de controle de tráfego aéreo terá jurisdição sobre um determinado espaço aéreo.
3.8.6 Os serviços de informação de voo e de alerta serão prestados pelo órgão ATS que tenha jurisdição no espaço aéreo considerado.

## Slide 9: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.9 AUTORIZAÇÕES E INSTRUÇÕES DOS ÓRGÃOS ATC
3.9.1 As autorizações e instruções emitidas pelos órgãos ATC devem prover separação:
a) entre todos os voos nos espaços aéreos Classes A e B;
b) entre os voos IFR nos espaços aéreos Classes C, D e E;
c) entre os voos IFR e VFR no espaço aéreo Classe C;
d) entre os voos IFR e voos VFR especiais; e
e) entre os voos VFR especiais.
NOTA: Poderá ser provida a separação entre os voos IFR, se for prático e possível, no espaço
aéreo Classe F.

## Slide 10: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.9.1.1 A separação proporcionada por um órgão de controle de tráfego aéreo deverá ser efetuada, pelo menos, por uma das seguintes formas:
a) separação vertical, mediante a designação de diferentes níveis de cruzeiro, conforme disposto na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar;
NOTA: A correlação entre níveis de cruzeiro e rumos disposta na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar não será aplicada quando for previsto de outra forma nas publicações de informações aeronáuticas ou nas autorizações de controle de tráfego aéreo.
b) separação horizontal, consistindo em:
separação longitudinal, mediante a manutenção de um intervalo, de tempo ou distância, entre as aeronaves que seguem a mesma rota, rotas opostas ou rotas que se cruzam; e
separação lateral, mediante a manutenção das aeronaves em diferentes rotas ou em diferentes áreas geográficas.

## Slide 11: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
c) separação composta, consistindo em uma combinação da separação vertical e em uma das outras formas de separação indicadas em “b” acima, utilizando-se para cada uma delas os mínimos inferiores aos que se utilizam quando se aplicam individualmente, porém não inferiores à metade desses mínimos.
NOTA: A separação composta poderá ser aplicada somente nas situações e nos espaços aéreos autorizados pelo DECEA, devendo também constar no Modelo Operacional do correspondente órgão ATC.

## Slide 12: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.9.3 Devem ser aplicadas separações maiores do que os mínimos especificados sempre que circunstâncias excepcionais, como interferência ilícita ou dificuldades navegacionais, exigirem prevenções extras. Isso deve ser feito levando-se em conta todos os fatores relevantes que impeçam o fluxo de tráfego aéreo pela aplicação de separações excessivas.
NOTA: Interferência ilícita de uma aeronave constitui um caso de circunstância excepcional que poderá exigir a aplicação de separação maior do que a mínima especificada entre a aeronave que está sendo sujeita ao ato de interferência ilícita e outras aeronaves.

## Slide 13: INTERFERÊNCIA ILÍCITA (ICA 100-12)
Prof. Ailton Pinheiro
4.7.2 Se uma aeronave for objeto de interferência ilícita, o piloto em comando deverá pousar, o mais rápido possível, no aeródromo apropriado mais próximo ou em um aeródromo designado para esse propósito pela autoridade competente, a menos que a situação a bordo da aeronave determine outra forma de proceder.
1.1 Se o piloto em comando não tiver condições de prosseguir para um aeródromo de acordo com as normas estabelecidas no Capítulo 4, item 4.7.2, ele deverá tentar continuar voando na trajetória e no nível de cruzeiro designados pelo menos até ser capaz de notificar um órgão ATS do fato ou até que esteja dentro da cobertura radar ou de ADS-B.

## Slide 14: INTERFERÊNCIA ILÍCITA (ICA 100-12)
Prof. Ailton Pinheiro
1.2 Quando uma aeronave que tenha sido objeto de um ato de interferência ilícita precisar abandonar a trajetória ou o nível de cruzeiro designados sem ser capaz de estabelecer contato por radiotelefonia com o órgão ATS, o piloto em comando deverá, sempre que possível:
a) tentar transmitir avisos pelo canal VHF em uso ou na frequência de emergência VHF, e em outros canais apropriados, a menos que a situação a bordo da aeronave determine outro procedimento. Outros equipamentos, tais como transponder de bordo e enlaces de dados, também deverão ser usados quando for vantajoso e as circunstâncias permitirem; e

## Slide 15: INTERFERÊNCIA ILÍCITA (ICA 100-12)
Prof. Ailton Pinheiro
b) continuar o voo de acordo com os procedimentos especiais aplicáveis para contingências em voo, nos casos em que tais procedimentos tiverem sido estabelecidos; ou se não houver procedimentos aplicáveis estabelecidos, prosseguir em um nível diferente dos níveis de cruzeiro normalmente utilizados para voos IFR em:
- 150 m (500 pés) em uma área em que uma separação vertical mínima de 300 m (1000 pés) seja aplicada; ou
- 300 m (1000 pés) em uma área em que uma separação vertical mínima de 600 m (2000 pés) seja aplicada.

## Slide 16: PRESTAÇÃO DO ATS
Prof. Ailton Pinheiro
3.9.6 AUTORIZAÇÕES PARA VOOS TRANSÔNICOS
3.9.6.1 As autorizações de controle de tráfego aéreo relativas à fase de aceleração transônica de um voo supersônico deverão estender-se, pelo menos, até o final da referida fase.
3.9.6.2 As autorizações de controle de tráfego aéreo relativas à diminuição da velocidade e descida de uma aeronave em voo de cruzeiro supersônico para voo subsônico devem, se praticável, ser providas de uma descida ininterrupta, pelo menos, durante a fase transônica.

## Slide 17: A HORA NOS SERVIÇOS DE TRÁFEGO AÉREO
Prof. Ailton Pinheiro
3.11.1 Nos procedimentos de tráfego aéreo, é indispensável observar-se a hora exata. Portanto, compete aos órgãos de tráfego aéreo, às tripulações e às demais pessoas interessadas assegurarem-se de que seus relógios e demais dispositivos registradores de tempo sejam aferidos periodicamente, a fim de garantir sua precisão.
3.11.2 O Tempo Universal Coordenado (UTC) será utilizado em todos os procedimentos de tráfego aéreo e será expresso em horas e minutos do dia de 24 horas, com início à meia-noite.
3.11.3 O órgão responsável pela prestação dos Serviços de Tráfego Aéreo em um aeródromo deverá, antes de a aeronave taxiar para decolagem, fornecer ao piloto a hora certa, a menos que esteja previsto de outra forma nas publicações aeronáuticas para o aeródromo em questão.
3.11.4 Os órgãos ATS devem fornecer a hora certa quando solicitada pelo piloto.
NOTA: A hora certa deverá ser informada arredondando-se para o minuto mais próximo.

## Slide 18: TRÁFEGO MILITAR
Prof. Ailton Pinheiro
3.12.1 As aeronaves militares, voando no espaço aéreo sob jurisdição do Brasil, receberão, por parte dos órgãos ATS, o mesmo tratamento dispensado às aeronaves civis, salvo quando se encontrarem em “operação militar” ou em área destinada a treinamento.
3.12.2 Determinadas operações militares exigem que deixem de cumprir certos procedimentos de tráfego aéreo. A fim de garantir a segurança das operações aéreas, as autoridades militares interessadas devem, antes de empreenderem tais operações, notificar os órgãos ATS interessados.
3.12.3 Sempre que as operações militares exigirem a redução dos mínimos de separação, tais reduções só serão aplicadas às aeronaves envolvidas na operação.

## Slide 19: TRÁFEGO MILITAR
Prof. Ailton Pinheiro
3.12.4 Pode-se reservar, temporariamente, um espaço aéreo fixo ou variável para que seja utilizado por voos em formação e outras operações militares. Os acordos para a utilização desses espaços serão efetuados entre a Organização interessada e o SRPV ou CINDACTA com jurisdição sobre a área em que seja pretendida a operação. Essa coordenação deverá ser efetuada, no mínimo, 24 horas antes da operação planejada, a menos que haja motivos especiais que impeçam a coordenação dentro do prazo estipulado.
3.12.5 Para fins de tráfego aéreo, “operação militar” é a operação de aeronave em missão de guerra, de segurança interna ou manobra militar realizada sob responsabilidade direta de autoridade militar competente.

## Slide 20: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.1 As várias circunstâncias em que ocorrem casos de emergência impedem o estabelecimento de procedimentos detalhados e exatos a serem seguidos. Quando o piloto em comando de uma aeronave solicitar o acionamento dos recursos de salvamento e de prestação de socorro, para o atendimento de uma situação de emergência, caberá ao órgão ATS repassar todos os dados recebidos, referentes à emergência em questão, à administração aeroportuária, a fim de serem acionados os recursos pertinentes para o atendimento da emergência.

## Slide 21: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.2 Será dada maior atenção, assistência e prioridade a uma aeronave, que se saiba ou se suspeite estar em emergência, inclusive sujeita à interferência ilícita, sobre outras aeronaves, de acordo com as circunstâncias.
NOTA: Para indicar que se encontra em emergência, uma aeronave equipada com um sistema de enlace de dados e/ou um transponder SSR deve, se for praticável, operar tal equipamento da seguinte forma:
a) em modo A, Código 7700;
b) em modo A, Código 7500, para indicar em forma específica que está sendo sujeita à interferência ilícita;
c) ativar a capacidade de emergência ou urgência apropriada do ADS-B ou ADS- C; e/ou
d) transmitir a mensagem de emergência apropriada por CPDLC.
3.14.3 No caso de uma emergência, nas comunicações entre órgãos ATS e aeronaves, devem ser observados os princípios relativos a fatores humanos.

## Slide 22: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.4 MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELA AERONAVE NA CONDIÇÃO DE SOCORRO OU URGÊNCIA
3.14.4.1 A aeronave em emergência deverá transmitir as mensagens radiotelefônicas precedidas pelas expressões MAYDAY ou PAN, PAN, respectivamente, nas situações de socorro ou de urgência, de preferência pronunciadas três vezes, e:
utilizar a frequência ar-terra utilizada no momento ou a frequência de emergência 121.5 MHz; e
enviar, na medida do possível, os seguintes elementos, falados de modo claro e, se possível, na seguinte ordem:
órgão ATS (se as circunstâncias permitirem);
identificação da aeronave;
natureza da condição da emergência;
NOTA: O termo “Mayday Combustível” pode, também, ser usado para descrever a natureza da condição de emergência.
4) intenção da pessoa no comando;
5) posição atual, nível (ou seja, nível de voo e altitude, se pertinente) e rumo; e
6) qualquer outra informação útil.

## Slide 23: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.34 COMBUSTÍVEL MÍNIMO E EMERGÊNCIA POR COMBUSTÍVEL
3.34.1.1 Quando o piloto declarar “COMBUSTÍVEL MÍNIMO”:
a) estará notificando ao órgão ATC que todas as opções de aeródromos planejados foram reduzidas a um aeródromo específico para o pouso e que qualquer alteração na autorização existente poderá resultar em pouso com o Combustível de Reserva Final abaixo do planejado. Essa não é uma situação de emergência, mas uma indicação de que uma situação de emergência poderá ocorrer se qualquer atraso adicional for imposto à aeronave; e
b) o controlador deverá informar ao piloto, assim que possível, quaisquer atrasos previstos ou que não há previsão de atrasos.
NOTA: O termo “Combustível de Reserva Final” significa a quantidade de combustível remanescente requerida no momento do pouso em qualquer aeródromo. As regras para sua definição, no Brasil, são de competência da ANAC.
3.34.1 COMBUSTÍVEL MÍNIMO
COMBUSTÍVEL MÍNIMO (Conceito e abreviaturas)
Termo usado para descrever uma situação em que o suprimento de combustível de uma aeronave atingiu um estado tal que deve ser efetuado pouso em um aeródromo específico e nenhuma demora adicional pode ser aceita.

## Slide 24: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.34 COMBUSTÍVEL MÍNIMO E EMERGÊNCIA POR COMBUSTÍVEL
3.34.1.2 As circunstâncias que envolvem uma aeronave que tenha declarado “COMBUSTÍVEL MÍNIMO” devem ser reportadas do órgão ATS transferidor para o órgão ATS aceitante e para o ARCC pertinente.
3.34.2 EMERGÊNCIA POR COMBUSTÍVEL
3.34.2.1 No caso de emergência por combustível, o piloto deverá declarar essa situação por meio das palavras “MAYDAY COMBUSTÍVEL”, conforme o previsto no MCA 100-16, “Fraseologia de Tráfego Aéreo”.
3.34.2.2 Essa situação implica a adoção, por parte do Órgão ATS, dos procedimentos com relação à aeronave em situação de emergência previstos nesta ICA, bem como no MCA 100-16, com relação à fraseologia adequada

## Slide 25: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA PARA VOO POR INSTRUMENTOS
Prof. Ailton Pinheiro
No Brasil, o Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) é a unidade do DECEA responsável pelo provimento do serviço de elaboração de procedimento de navegação aérea para voo por instrumentos. Esse serviço será prestado de acordo com o previsto na ICA 100-24, “Elaboração de Procedimentos de Navegação Aérea”, e demais publicações específicas pertinentes.

## Slide 26: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.5 DESCIDA DE EMERGÊNCIA
3.14.5.1 Quando se tiver conhecimento ou percepção de que uma aeronave está efetuando uma descida de emergência, o órgão ATS responsável adotará, imediatamente, todas as ações apropriadas para salvaguardar todas as aeronaves envolvidas. As seguintes ações podem, na ordem adequada a cada circunstância, incluir:
a) emitir uma mensagem de emergência;
b) emitir informação de tráfego e/ou instruções ATC para as aeronaves afetadas pela descida;
c) informar a altitude mínima de voo e o ajuste do altímetro para a área em que esteja ocorrendo a operação; e
d) informar a situação a outros órgãos ATS que possam ser afetados pela descida de emergência.

## Slide 27: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.5 DESCIDA DE EMERGÊNCIA
3.14.5.2 O piloto da aeronave em descida de emergência, logo que possível, deve tomar as seguintes medidas apropriadas à circunstância:
a) navegar conforme considerar apropriado;
b) informar ao órgão ATS adequado da descida em emergência e, se possível, suas intenções;
c) inserir o código 7700 no transponder e, se for o caso, selecionar o modo de emergência adequado no ADS-B e/ou ADS-C;
d) ligar as luzes exteriores da aeronave (compatível com as limitações operacionais);
e) ficar atento para os possíveis tráfegos conflitantes, tanto visualmente quanto por referência ao ACAS (se disponível); e
f) terminada a descida de emergência, coordenar demais intenções com o órgão ATS apropriado.

## Slide 28: SERVIÇOS PARA AERONAVES EM CASO DE EMERGÊNCIA
Prof. Ailton Pinheiro
3.14.7 DESCIDAS DE AERONAVES DEVIDO À RADIAÇÃO SOLAR DE EVENTOS CLIMÁTICOS DO ESPAÇO
3.14.7.1 Os órgãos de controle de tráfego aéreo devem estar preparados para a possibilidade de a aeronave poder, em raras ocasiões, experienciar um aumento da radiação solar, o que fará com que ela desça para níveis mais baixos. Quando tal situação for conhecida ou suspeitada, as unidades de controle de tráfego aéreo devem executar todas as ações possíveis para salvaguardar as aeronaves envolvidas, incluindo qualquer aeronave afetada pela descida.
NOTA: Todas as aeronaves em uma porção particular do espaço aéreo e acima de uma certa altitude podem ser afetadas ao mesmo tempo, e o evento pode ser acompanhado por uma deterioração ou perda de comunicações ar-solo. É esperado que a aeronave alerte os órgãos de controle de tráfego aéreo antes que a radiação atinja um nível crítico e solicite uma autorização de descida quando um nível crítico for atingido. Contudo, situações podem ocorrer em que a aeronave precisará descer sem esperar pela autorização de descida. Em tais situações, é esperado que as aeronaves avisem os órgãos de controle de tráfego aéreo, tão logo possível, da ação de emergência tomada.

## Slide 29: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
3.15.1 Quando os órgãos ATC não puderem manter comunicação bilateral com uma aeronave em voo, deverão tomar as seguintes medidas:
verificar se a aeronave pode receber as transmissões do órgão, pedindo-lhe que execute manobras específicas que possam ser observadas na tela de vigilância ou que transmita, caso possível, um sinal especificado com a finalidade de acusar o recebimento da mensagem; e
se a aeronave nada acusar, o controlador deverá manter a separação entre a aeronave com falha de comunicação e as demais, supondo que a aeronave adotará os procedimentos estabelecidos para falha de comunicações.
3.15.2 Tão logo se constatar uma falha de comunicação bilateral, todos os dados pertinentes e relacionados com as medidas tomadas pelo órgão ATC, ou com as instruções que a situação justificar, serão transmitidos às cegas para conhecimento da aeronave na escuta, inclusive nas frequências dos auxílios à navegação e aproximação. Também informar-se-ão:
condições meteorológicas que permitam uma descida visual, evitando, consequentemente, regiões de tráfego congestionado; e
condições meteorológicas dos aeródromos convenientes.

## Slide 30: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
3.15.3 Caberá também ao órgão ATC providenciar a extensão do horário de funcionamento dos auxílios ou órgão, se isso for necessário.
3.15.4 Informações pertinentes serão fornecidas às outras aeronaves que estiverem nas vizinhanças da posição presumida da aeronave com falha de comunicação.
3.15.5 Assim que o órgão ATS tomar conhecimento de que a aeronave, em sua área de responsabilidade, se encontra com falha de comunicação, transmitirá todas as informações relativas à falha de comunicações a todos os órgãos ATS situados ao longo da rota de voo. O ACC tomará medidas para obter informações referentes ao aeródromo de alternativa e demais informações relativas ao Plano de Voo.

## Slide 31: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
3.15.6 Se as circunstâncias indicarem que um voo controlado seguirá com falha de comunicação, para uma das alternativas do Plano de Voo, o órgão ATC do aeródromo de alternativa e todos os outros que possam ser envolvidos por um possível desvio do voo serão informados da natureza da falha e a eles caberá a iniciativa de tentar estabelecer comunicação com aquela aeronave, na hora em que se pressupõe sua entrada na área de alcance das comunicações. Isso será aplicado, particularmente, quando as condições meteorológicas do aeródromo de destino forem tais que se considere provável o desvio para um aeródromo de alternativa.
3.15.7 Quando um órgão ATS receber a informação de que uma aeronave restabeleceu as comunicações ou pousou, notificará ao órgão ATC em cuja área estava operando a aeronave ao ocorrer a falha, bem como aos demais órgãos interessados ao longo da rota de voo, transmitindo-lhes os dados necessários para que continuem exercendo o controle da aeronave, caso continue em voo.

## Slide 32: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
3.15.8 Se a aeronave não estabelecer comunicação bilateral até 30 minutos após a hora estimada de chegada do Plano de Voo ou aquela calculada pelo ACC ou ainda a última hora estimada de aproximação que a aeronave haja acusado recebimento e, entre essas, a que for considerada posterior, as informações relativas à aeronave deverão ser fornecidas aos exploradores e pilotos de aeronaves envolvidas, cabendo aos mesmos decidirem sobre o retorno à operação normal.
3.15.9 No caso de falha de comunicação, as aeronaves deverão executar os procedimentos constantes na publicação específica do DECEA sobre as Regras do Ar.

## Slide 33: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.6.3.1 Toda aeronave que realizar voo controlado deverá manter escuta permanente na frequência apropriada do órgão ATC correspondente e, quando for necessário, estabelecer com esse órgão comunicação bilateral.
NOTA: O sistema SELCAL ou dispositivo similar de sinalização automática satisfaz o requisito de manutenção.
4.6.3 COMUNICAÇÕES (ICA 100-12)

## Slide 34: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.6.3.2 Falha de comunicação Se, por motivo de falha de equipamento rádio, a aeronave não puder cumprir o prescrito em 4.6.3.1, deverá executar os procedimentos específicos, descritos a seguir, para falha de comunicação. Adicionalmente, tal aeronave deverá tentar estabelecer comunicações com órgão ATC pertinente, utilizando todos os outros meios disponíveis, bem como a aeronave que tomar parte do tráfego de aeródromo deverá manter-se atenta às instruções que forem emitidas por sinais visuais.
4.6.3.2.1 A aeronave com falha de comunicação, em condições meteorológicas de voo visual, deverá:
prosseguir seu voo em condições meteorológicas de voo visual, pousar no aeródromo adequado mais próximo e informar seu pouso ao órgão ATS apropriado pelo meio mais rápido; ou
completar um voo IFR, conforme estabelecido em 4.6.3.2.2, caso o piloto considere conveniente.
4.6.3 COMUNICAÇÕES (ICA 100-12)

## Slide 35: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.6.3.2.2 A aeronave com falha de comunicação, em condições meteorológicas de voo por instrumentos ou, se em voo IFR, o piloto julgar que não é conveniente terminar o voo de acordo com o prescrito em 4.6.3.2.1 a), deverá:
manter nível, velocidade e rota conforme Plano de Voo em Vigor até o limite da autorização e, se este não for o aeródromo previsto de destino, continuar o voo de acordo com o Plano de Voo Apresentado, não infringindo nenhuma altitude mínima de voo apropriada;
prosseguir conforme a) anterior até o ponto significativo pertinente do aeródromo de destino e, quando for necessário para cumprir o previsto em d), aguardar sobre esse ponto significativo para iniciar a descida;
quando sob vetoração radar ou tendo sido instruído pelo ATC a efetuar desvio lateral utilizando RNAV sem um limite especificado, retornar a rota do Plano de Voo em Vigor antes de alcançar o próximo ponto significativo, atendendo também à altitude mínima de voo apropriada;
4.6.3 COMUNICAÇÕES (ICA 100-12)

## Slide 36: FALHA DE COMUNICAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
iniciar a descida do ponto significativo, citado em b), na última hora estimada de aproximação recebida e cotejada ou o mais próximo dessa hora; ou se nenhuma hora estimada de aproximação tiver sido recebida e cotejada, na hora estimada de chegada ou a mais próxima dessa hora calculada de acordo com o Plano de Voo em Vigor ou Plano de Voo Apresentado, caso o limite da autorização não tenha sido o aeródromo de destino, conforme descrito em a) anterior;
completar o procedimento de aproximação por instrumentos previsto para o ponto significativo designado; e
pousar, se possível, dentro dos 30 minutos subsequentes à hora estimada de chegada, especificada em d), ou da última hora estimada de aproximação, a que for mais tarde. 4.6.3.2.3 Sempre que um piloto constatar falha de comunicação apenas na recepção, transmitirá, às cegas, as manobras que pretender realizar, dando ao órgão ATC o tempo suficiente para atender à realização de tais manobras.
4.6.3 COMUNICAÇÕES (ICA 100-12)
4.6.3.2.2 continuação: