## Slide 1: BCT
Prof. Ailton Pinheiro
Aula 02
ICA 100-22
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FLUXO DE TRÁFEGO AÉREO

## Slide 2: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.6 ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS ATC
2.6.1 Compete aos órgãos ATC:
a) informar, imediatamente, ao CGNA:
- todas as alterações que possam gerar impacto no Sistema ATM (indisponibilidade e/ou restrição de auxílios, sistemas de telecomunicações, radares, sistemas de visualização e tratamento de dados, alterações de procedimentos que afetem as TMA ou as FIR, operações abaixo dos mínimos meteorológicos, indisponibilidades na infraestrutura aeroportuária etc.);
- redução, temporária ou não, do número de ATCO da equipe de serviço;
- aeronaves em emergência;
- mudança de pista em uso;
- quando as operações de pousos ou decolagens de um aeródromo forem suspensas, especificando o motivo;

## Slide 3: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.6 ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS ATC (cont...)
2.6.1 Compete aos órgãos ATC: (cont...)
a) informar, imediatamente, ao CGNA: (cont...)
- qualquer tipo de alteração na infraestrutura do espaço aéreo e aeroportuária;
- ocorrência de incidente e/ou acidente aeronáutico;
- alterações na base de dados do STVD;
- eventos extraordinários que possam causar demandas atípicas;
- todos os agrupamentos/desagrupamentos de setores ATC;
- qualquer controle de fluxo realizado, especificando o motivo e os horários de início e término.
b) observar o planejamento operacional de consoles; e
c) acatar as orientações operacionais emitidas pelo CGNA.
STVD - Sistema de Tratamento e Visualização de Dados

## Slide 4: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.6 ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS ATC (cont...)
2.6.1 Compete aos órgãos ATC: (cont...)
NOTA: Quando necessário, os órgãos ATC poderão aplicar controle de fluxo em situações inesperadas, tais como inoperância de RADAR e/ou de comunicações, interdição de pista etc. Tal fato deverá, entretanto, ser informado imediatamente ao CGNA.

## Slide 5: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.7 ATRIBUIÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES REGIONAIS DO DECEA
2.7.1 Compete às Organizações Regionais do DECEA:
a) coordenar com o CGNA, com a maior antecedência possível:
- as alterações, permanentes ou temporárias, na estrutura do espaço aéreo;
- os eventos que possam afetar a CAG;
- as operações, exercícios e/ou manobras militares;
- as manutenções corretivas e preventivas de sistemas de telecomunicações, radares, sistemas de visualização e tratamento de dados e auxílios à navegação aérea; e
- as alterações na base de dados dos STVD de órgãos ATC subordinados.
b) encaminhar ao CGNA as versões atualizadas de Cartas de Acordo Operacional, Modelos Operacionais e Manuais dos órgãos ATC subordinados sempre que solicitado pelo CGNA e quando ocorrer atualização dos referidos documentos;

## Slide 6: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.7 ATRIBUIÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES REGIONAIS DO DECEA (cont...)
2.7.1 Compete às Organizações Regionais do DECEA: (cont...)
c) certificar-se de que as FMC estejam operando H24; e
d) encaminhar ao CGNA, mensalmente, o planejamento operacional de consoles para o mês seguinte, definindo o número de consoles que deverão estar em condições de serem utilizadas para atender à demanda prevista para os setores ATC.
NOTA: A Organização Regional do DECEA deverá emitir parecer técnico sobre eventos que causem impacto na sua área de jurisdição (tais como demonstrações aéreas, passagens aéreas em solenidades, shows aéreos, paraquedismo, entre outros) e encaminhá-lo ao CGNA, a fim de compor o processo de coordenação mencionado na alínea “a”. O prazo para envio do parecer técnico ao CGNA deverá ser de, no mínimo, 15 dias antes do início do evento pretendido.

## Slide 7: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.8 ATRIBUIÇÕES DAS FMC
2.8.1 Compete às FMC:
a) informar imediatamente ao CGNA todas as alterações de elementos que possam gerar impacto no sistema (indisponibilidade e/ou restrição de auxílios, sistemas de telecomunicações, radares, sistemas de visualização e tratamento de dados, alterações de procedimentos que afetem as Áreas Terminais ou as FIR, operações abaixo dos mínimos meteorológicos, indisponibilidades na infraestrutura aeroportuária etc.);
b) coordenar com o CGNA sempre que considerar necessária a adoção de medidas ATFM em determinada localidade ou porção do espaço aéreo;
NOTA: As FMC devem se certificar de que a setorização aplicada pelo órgão ATC garanta a maior capacidade de absorção de demanda antes de considerar a aplicação de medidas ATFM no elemento regulado em questão.
c) desenvolver, monitorar e analisar, em conjunto com o CGNA, medidas ATFM, procedimentos e iniciativas que sejam específicas à sua área de responsabilidade;

## Slide 8: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.8 ATRIBUIÇÕES DAS FMC (cont...)
2.8.1 Compete às FMC: (cont...)
d) manter um registro completo de todas as ações e procedimentos ATFM aplicados, incluindo descrição, hora de início e de término, órgãos envolvidos, impacto e os motivos;
e) desenvolver, conjuntamente com as FMC dos órgãos subsequentes e adjacentes ou com os supervisores dos APP e em coordenação com o CGNA, estratégias de chegada e partida de aeronaves, de forma a adequar a demanda à capacidade adotada para cada aeródromo;
f) utilizar os gráficos de capacidade gerados pelo SIGMA, monitorando os níveis de alerta de saturação e congestionamento para ajustar o fluxo de tráfego aéreo;
g) informar ao CGNA qualquer aplicação de controle de fluxo de tráfego aéreo pelos órgãos ATC e coordenar, se necessário, a aplicação de medidas ATFM monitorando os impactos até seu cancelamento;

## Slide 9: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.8 ATRIBUIÇÕES DAS FMC (cont...)
2.8.1 Compete às FMC: (cont...)
h) propor ao CGNA o cancelamento das medidas ATFM, quando as mesmas deixarem de ser necessárias;
i) coordenar as orientações do CGNA com a Administração Aeroportuária Local para que as interdições de pistas, taxiway, pátios de estacionamento e de outras instalações de aeródromo tenham seu impacto minimizado;
j) notificar os órgãos envolvidos sobre as medidas ATFM locais; e
k) informar ao CGNA sempre que as operações de pouso e decolagem forem suspensas e/ou retomadas, especificando o motivo.

## Slide 10: RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
2.8 ATRIBUIÇÕES DAS FMC (cont...)
2.8.2 Além das atribuições previstas no item anterior, as FMC dos órgãos ATC devem possuir conhecimento dos procedimentos contidos na documentação operacional pertinente, com o objetivo de apoiar os Chefes de Equipe e supervisores de serviço em situações especiais que possam surgir. As fontes de referência a serem utilizadas são:
a) Modelos Operacionais; e
b) Manual dos órgãos ATC contendo: plano de degradação, cartas de acordo operacional dos órgãos e operações especiais (procedimentos em caso de acidentes, procedimentos de Busca e Salvamento, situações de Interferência Ilícita, aeronaves suspeitas, Missão Presidencial, entre outras).

## Slide 11: CAPACIDADE DO SISTEMA ATM
Prof. Ailton Pinheiro
3.1 GENERALIDADES
3.1.1 A capacidade do sistema ATM depende de muitos fatores, incluindo a estrutura das rotas, a precisão de navegação da aeronave que usa o espaço aéreo, os fatores relacionados com as condições meteorológicas e a carga de trabalho do controlador. Todo esforço deve ser empreendido para prover capacidade suficiente de suprir os níveis normais e picos de tráfego aéreo, assegurando-se de que os níveis adequados de segurança sejam mantidos.
3.1.2 O número de aeronaves ao qual é proporcionado um serviço ATC não deverá exceder aquele que possa ser atendido, de forma segura, pelo órgão ATC responsável em situações rotineiras. Para definir o número máximo de voos que podem ser conduzidos com segurança, as autoridades do Controle do Espaço Aéreo e da Aviação Civil deverão avaliar e declarar, respectivamente:
a) capacidade dos setores ATC; e
b) a capacidade aeroportuária.

## Slide 12: CAPACIDADE DO SISTEMA ATM
Prof. Ailton Pinheiro
3.1 GENERALIDADES
3.1.3 Quando a demanda variar de forma significativa e regular, procedimentos devem ser estabelecidos no Modelo Operacional do órgão ATC, a fim de que o número de posições operacionais seja adequado para satisfazer a demanda vigente ou prevista.
3.1.4 No caso de ocorrências eventuais que tenham impacto negativo na capacidade declarada de determinado setor ATC ou aeródromo, tais como indisponibilidade da infraestrutura, meteorologia etc., a capacidade deverá ser reduzida pelo período exigido para o restabelecimento das condições normais, sendo adotada a capacidade operacional que, sempre que possível, poderá ser determinada.
3.1.5 Para garantir que a segurança não será comprometida, sempre que se prever que a demanda de tráfego em um setor ATC ou em um aeródromo excederá a capacidade disponível, medidas deverão ser implementadas para regular adequadamente a demanda de tráfego.

## Slide 13: CAPACIDADE DO SISTEMA ATM
Prof. Ailton Pinheiro
3.2 AUMENTO DA CAPACIDADE ATC
Caso a demanda de tráfego aéreo exceda regularmente a capacidade ATC, resultando em atrasos contínuos e frequentes dos voos, ou fique evidente que a previsão dessa demanda excederá os valores da capacidade, o CGNA deverá, na medida do possível:
a) implementar medidas com o objetivo de maximizar o uso da capacidade do sistema existente; e
b) desenvolver soluções para aumentar a capacidade para atender à demanda real ou prevista.

## Slide 14: CAPACIDADE DO SISTEMA ATM
Prof. Ailton Pinheiro
3.3 USO FLEXÍVEL DO ESPAÇO AÉREO
3.3.1 A otimização da coordenação civil-militar permite maior flexibilidade aos usuários do espaço aéreo graças à maior disponibilidade de informação e de acesso ao espaço aéreo. No entanto, é essencial perceber que algumas missões permanecerão incompatíveis com a aviação civil. Essas missões podem incluir as operações militares, operações de suporte de requisitos de segurança, exercício de tiro real, operações espaciais, entre outras.
3.3.2 Os processos relacionados com o uso flexível do espaço aéreo envolvem a melhor divisão do espaço aéreo sob a coordenação civil-militar, a fim de garantir a separação adequada entre voos civis e militares, reduzindo a necessidade de segregação permanente de porções do espaço aéreo.
3.3.3 O SDOP deve, mediante o estabelecimento de acordos operacionais e procedimentos específicos, possibilitar o uso flexível de todo o espaço aéreo, de modo a aumentar a sua capacidade e melhorar a eficiência e flexibilidade da operação de aeronaves no SISCEAB.

## Slide 15: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
A fim de minimizar os efeitos das restrições do Sistema ATM, é aplicado um processo colaborativo e interativo de planejamento do espaço aéreo e de capacidade, no qual a comunidade ATM trabalha para melhorar a performance do sistema. Esse processo se compõe de três etapas igualmente importantes:
4.1 PLANEJAMENTO ATM
4.1.1 Na fase de planejamento ATM, a capacidade disponível é determinada e então comparada à demanda prevista e às metas de performance estabelecidas. As ações realizadas nesta etapa incluem:
a) revisão do projeto do espaço aéreo (estrutura de rotas e setores ATS) e políticas de utilização do espaço aéreo;
b) revisão da infraestrutura técnica para avaliar a possibilidade de melhoria na capacidade;
c) revisão e atualização de procedimentos ATM provocadas por mudanças no desenho do espaço aéreo e na infraestrutura técnica;

## Slide 16: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.1 PLANEJAMENTO ATM (cont...)
4.1.1 Na fase de planejamento ATM, a capacidade disponível é determinada e então comparada à demanda prevista e às metas de performance estabelecidas. As ações realizadas nesta etapa incluem: (cont...)
d) revisão periódica da alocação de pessoal; e
e) revisão do treinamento desenvolvido e aplicado às partes interessadas.
4.1.2 Cabe ao DECEA, portanto, considerar, durante a fase de planejamento ATM, os princípios e objetivos do ATFM.

## Slide 17: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM
4.2.1 GENERALIDADES
O Serviço ATFM é executado em três fases: Estratégica, Pré-Tática e Tática. Essas fases não devem ser consideradas como etapas distintas, mas sim como um ciclo contínuo de planejamento, ação e revisão, completamente integrado com os processos de planejamento ATM e de análises pós-operações. É importante que os elos operacionais estejam completamente envolvidos em cada fase.
NOTA: Na prestação do Serviço ATFM, todas as intenções de voo, resultantes das programações e planos de voo, serão recebidas, processadas e analisadas quanto ao balanceamento.

## Slide 19: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.2 FASE ESTRATÉGICA
4.2.2.1 A Fase Estratégica corresponde às ações efetuadas com antecedência de mais de uma semana com respeito ao dia de início das operações.
4.2.2.2 O principal benefício a ser obtido durante a fase estratégica é a melhoria de processos, evoluindo de uma postura reativa para uma atitude proativa, que permita flexibilidade e economia às operações dos usuários em condições normais.

## Slide 20: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.2 FASE ESTRATÉGICA (cont...)
4.2.2.3 Deve consistir em um exame prévio da expectativa de demanda, avaliando-se onde e quando é provável que tal demanda exceda a capacidade declarada ATC. Além disso, devem ser tomadas as seguintes providências para solucionar o desbalanceamento:
a) coordenar com o órgão ATC pertinente as ações necessárias para se prover a capacidade adequada nos períodos exigidos;
b) planejar o redirecionamento de determinados fluxos de tráfego;
c) reprogramar os voos como apropriado; e
d) identificar a necessidade de ações táticas do ATFM.
4.2.2.4 O principal resultado desta fase é a criação de um plano, composto de uma lista de hipóteses e previsões de capacidades resultantes e as respectivas medidas mitigadoras. Alguns elementos do plano poderão ser disseminados em publicações de informações aeronáuticas ou compartilhados com a comunidade ATM por outros meios.

## Slide 21: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.3 FASE PRÉ-TÁTICA
4.2.3.1 A Fase Pré-Tática corresponde às ações tomadas a partir de uma semana, inclusive, até um dia antes das operações.
4.2.3.2 O objetivo é atualizar o planejamento estabelecido na fase anterior com informações mais acuradas sobre a evolução da capacidade e das intenções de voo (demanda), levando-se em conta dados meteorológicos, infraestrutura, eventos especiais etc. As tarefas a serem executadas nesta fase podem incluir o seguinte:
a) determinar as capacidades disponíveis, baseando-se na situação particular daquele dia;
b) determinar ou estimar a demanda;
c) executar uma análise comparativa demanda x capacidade;
d) organizar os recursos visando à otimização da capacidade ATC;

## Slide 22: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.3 FASE PRÉ-TÁTICA (cont...)
4.2.3.2 O objetivo é atualizar o planejamento estabelecido na fase anterior com informações mais acuradas sobre a evolução da capacidade e das intenções de voo (demanda), levando-se em conta dados meteorológicos, infraestrutura, eventos especiais etc. As tarefas a serem executadas nesta fase podem incluir o seguinte: (cont...)
e) preparar um sumário de medidas ATFM a serem propostas visando evitar o desbalanceamento entre a demanda projetada e a capacidade disponível; e
f) divulgar para todos os interessados os detalhes do planejamento ATFM realizado (Plano Diário ATFM).

## Slide 23: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.3 FASE PRÉ-TÁTICA (cont...)
4.2.3.3 A evolução das fases ATFM requer um volume crescente de interações CDM, envolvendo, gradativamente, níveis decisórios mais próximos da operação. As informações a serem processadas no pré-tático são os RPL, os FPL, os movimentos aéreos observados nos dias correlatos das semanas anteriores, as previsões meteorológicas, as inoperâncias por manutenções programadas ou corretivas e outros dados atualizados que possam contribuir para aferição do planejamento realizado na fase estratégica.
4.2.3.4 O produto desta fase é o Plano Diário ATFM (PDA), que descreve os recursos de capacidade exigidos e, caso necessário, as medidas ATFM. Esse plano é baseado em hipóteses desenvolvidas na fase estratégica e refinadas para a situação prevista. Deve ser mencionado que os limites de tempo da fase pré-tática podem variar, visto que dependem da precisão das previsões, da natureza das operações dentro do espaço aéreo e da capacidade dos setores ATC e/ou aeródromos envolvidos. As intenções operacionais dos usuários do espaço aéreo devem estar de acordo com o PDA.

## Slide 24: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.3 FASE PRÉ-TÁTICA (cont...)
4.2.3.5 O PDA deve ser desenvolvido colaborativamente e visa otimizar a eficiência do sistema ATM e balancear demanda e capacidade. O PDA deve cobrir, em regra, um período de 24 horas. O plano pode, contudo, cobrir um período mais curto, desde que os mecanismos estejam posicionados para atualizar o plano regularmente. Uma vez que o processo tenha sido completado, as soluções definidas, incluindo as medidas ATFM, devem ser divulgadas aos interessados.

## Slide 25: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.1 FASE TÁTICA
4.2.1.1 A Fase Tática corresponde às ações efetuadas no dia da operação.
4.2.1.2 Considerando que as fases anteriores proporcionaram um planejamento atualizado das operações que ocorrerão no espaço aéreo, a finalidade da execução tática é acompanhar a ocorrência de fatores inesperados que venham a afetar a capacidade e/ou a demanda dos serviços de tráfego aéreo, empregando e acompanhando as medidas mitigadoras de impactos no fluxo.

## Slide 26: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.1 FASE TÁTICA (cont...)
4.2.1.3 A fase tática do ATFM deve consistir no seguinte:
a) analisar as medidas e soluções definidas no PDA;
b) aplicar as medidas ATFM que sejam realmente necessárias para prover um fluxo de tráfego aéreo balanceado; e
c) monitorar a evolução da situação do tráfego aéreo visando assegurar que as medidas ATFM aplicadas tenham o efeito desejado.
NOTA: A aplicação de medidas ATFM não se restringe ao sugerido no PDA.
4.2.1.4 Nesta fase, ocorre um acompanhamento detalhado da meteorologia, inoperâncias de equipamentos e/ou sistemas de proteção ao voo, disponibilidade de ATCO, impactos na infraestrutura aeroportuária e outros fatores que afetam a capacidade do SISCEAB, ao mesmo tempo, de modo que a demanda deve ser constantemente analisada.

## Slide 27: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.1 FASE TÁTICA (cont...)
4.2.1.5 As medidas de gerenciamento de fluxo propostas pelas ferramentas de apoio à decisão devem ser avaliadas em um ambiente CDM e, uma vez definidas, divulgadas a todos os interessados. A partir de então, passam a ser alvo de um constante processo de monitoração e ajustes até o seu cancelamento.
4.2.1.6 O PDA deve ser corrigido sempre que ocorram eventos que possam afetar as análises realizadas nas fases anteriores. A necessidade de se ajustar o PDA pode ser resultado de problemas relacionados a recursos humanos, fenômenos meteorológicos significativos, crises e eventos especiais, eventuais oportunidades ou limitações relacionadas à infraestrutura de solo ou ar, dados de plano de voo mais precisos, revisão de valores de capacidade etc.

## Slide 28: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.2 SERVIÇO ATFM (cont...)
4.2.1 FASE TÁTICA (cont...)
4.2.1.7 A provisão de informação precisa e oportuna é de fundamental importância nesta fase, visto que o objetivo é mitigar o impacto de qualquer evento baseado em previsões de curto prazo. Várias soluções podem ser aplicadas, dependendo da situação em que se encontrem as aeronaves: em voo ou prestes a partir.
4.2.1.8 Todas as ocorrências e ações executadas na fase tática devem ser consolidadas e registradas em um relatório gerencial diário para apoiar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, gerando indicadores que permitam a otimização da performance do sistema.

## Slide 29: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.3 ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
4.3.1 A última etapa no processo é a Análise Pós-Operações.
4.3.2 Durante esta fase, é realizada uma análise para medir, investigar e informar sobre os processos e atividades operacionais executados. Esta análise é a pedra fundamental para o desenvolvimento das melhores práticas e/ou lições aprendidas que, futuramente, irão melhorar os processos e as atividades operacionais. Também são avaliados o PDA (e seus resultados), relatórios e estatísticas operacionais.
NOTA: Por melhores práticas entendem-se os métodos, processos ou atividades que, sob avaliação, demonstram sucesso e podem ser repetidos. Por lições aprendidas, as experiências adquiridas durante os eventos e que fornecem informações valiosas em relação aos métodos, processos ou atividades que devem ser usados ou, do contrário, evitados em situações específicas.

## Slide 30: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.3 ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES (cont...)
4.3.3 Todas as partes interessadas (PSNA, administradores dos aeroportos e empresas aéreas) dentro do serviço ATFM devem fornecer um relatório, preferivelmente, num formato eletrônico padronizado, permitindo que a informação seja usada, numa análise pós-operações, de maneira automática. O formato, a frequência e o meio de recebimento dos relatórios são definidos colaborativamente pelo CGNA junto aos elos, em documentos e/ou normas específicas.

## Slide 31: PLANEJAMENTO ATM, GESTÃO ATFM E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES
Prof. Ailton Pinheiro
4.3 ANÁLISE PÓS-OPERAÇÕES (cont...)
4.3.4 Análises pós-operações são usadas para:
a) identificar tendências operacionais ou oportunidades para melhorias;
b) investigar a relação de causa e efeito das medidas ATFM, para auxiliar na seleção e desenvolvimento de futuras ações e estratégia;
c) reunir informações adicionais com o objetivo de otimizar a eficiência do sistema ATM, no geral ou para os eventos em andamento;
d) desenvolver análises de áreas específicas de interesse, tais como operações eventuais/incomuns, eventos especiais ou uso de propostas de rerroteamento; e
e) fazer recomendações de como otimizar a performance do sistema ATM.
4.3.5 A figura 2, abaixo, fornece uma visão geral do ciclo de análise pós-operações.

## Slide 33: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.1 BALANCEAMENTO CAPACIDADE X DEMANDA
5.1.1 Considerando que o balanceamento entre capacidade e demanda é a base para o ATFM, o conhecimento e a determinação de tais parâmetros são de fundamental importância para a prestação desse serviço.
5.1.2 As Capacidades de Setor ATC Declaradas e Capacidades Aeroportuárias são determinadas por cada autoridade competente, levando-se em consideração, entre outros aspectos, a climatologia e o nível de atraso esperado. Assim, cabe ao CGNA definir a Capacidade de Setor ATC, enquanto é de responsabilidade da ANAC definir a Capacidade Aeroportuária, atentando-se para a Capacidade do Sistema de Pistas, calculada pelo CGNA, e para as Capacidades de Pátio e de Terminal, calculadas pela administração do aeroporto.
NOTA: A Capacidade de Setor ATC Declarada e a de Sistema de Pistas são estabelecidas pelo CGNA, segundo metodologias próprias, determinadas em documentação específica.

## Slide 34: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.1 BALANCEAMENTO CAPACIDADE X DEMANDA (cont...)
5.1.3 No Brasil, a demanda de voos regulares e não regulares para transporte de passageiros e carga deve ser registrada previamente na ANAC pelo operador aéreo, respeitada sua capacidade técnico-operacional e a disponibilidade de infraestrutura aeroportuária.
5.2 SOLUÇÕES ATFM
5.2.1 OTIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE
5.2.1.1 Gerenciar o fluxo de tráfego aéreo significa mais do que simplesmente aplicar medidas ATFM. O gerenciamento de fluxo envolve a implementação de uma solução ATFM que pode resultar em uma ação para otimizar a capacidade e/ou na aplicação de medidas ATFM. O serviço ATFM é, portanto, um processo analítico em que, quando confrontado com um desequilíbrio entre demanda e capacidade, considera-se, em primeiro lugar, otimizar a capacidade e, em seguida, selecionar e implementar medidas ATFM quando o desequilíbrio não puder ser resolvido de outra forma.

## Slide 35: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.2 SOLUÇÕES ATFM (cont...)
5.2.1 OTIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE (cont...)
5.2.1.2 Prestadores de serviços de navegação aérea e usuários do espaço aéreo devem, durante a fase estratégica ATFM, colaborar entre si na identificação e no processo de seleção dos tipos mais apropriados e aceitáveis de solução ATFM aplicáveis a uma determinada área. Isso permite que todas as partes interessadas compreendam, desde o início, os parâmetros de aplicação, os processos e os procedimentos.
5.2.1.3 O ATFM é baseado em análises contínuas e antecipadas de todas as soluções ATFM possíveis por meio de um processo iterativo que abrange desde o planejamento estratégico até a análise pós-operações. Qualquer novo elemento de informação pode, portanto, ser imediatamente integrado ao processo, levando-se em conta que antecipar a análise dos eventos minimiza seu impacto no sistema ATM, oferecendo a oportunidade de otimizar a capacidade disponível.

## Slide 36: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.2 SOLUÇÕES ATFM (cont...)
5.2.1 OTIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE (cont...)
5.2.1.4 A otimização da capacidade é a parte de uma solução ATFM que identifica capacidade adicional para evitar um desequilíbrio entre demanda e capacidade. As seguintes otimizações de capacidade são comumente usadas no ATFM:
a) setorização e configuração associada;
b) uso flexível do espaço aéreo; e
c) balanceamento da capacidade de chegada e partida.
5.2.1.5 Tendo em vista que o grau de complexidade das posições de controle apresenta variação ao longo do tempo em função da configuração do fluxo, ações operacionais que permitam o gerenciamento dinâmico da capacidade devem ser empregadas, de forma a atender a um aumento momentâneo da demanda.

## Slide 37: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.2 SOLUÇÕES ATFM (cont...)
5.2.1 OTIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE (cont...)
5.2.1.6 Essas ações, geralmente aplicadas na execução tática, incluem: as coordenações necessárias com os usuários de Espaços Aéreos Condicionados, visando ao seu uso total ou parcial, e com os órgãos ATC, para os agrupamentos de setores ATC; e as avaliações da complexidade do tráfego momentâneo, em face das capacidades declaradas.
5.2.1.7 Uma organização eficiente dos recursos (gestão da configuração de setores ATC, procedimentos alternativos de voo, balanceamento das chegadas e saídas etc.) deve ser o foco das análises realizadas nas fases estratégica e pré-tática. Somente após a análise dessas soluções visando à otimização da capacidade é que será estudada a necessidade de aplicação de medidas ATFM.

## Slide 38: PROCEDIMENTOS DE SERVIÇO ATFM
Prof. Ailton Pinheiro
5.2 SOLUÇÕES ATFM (cont...)
5.2.1 OTIMIZAÇÃO DA CAPACIDADE (cont...)
5.2.1.8 A capacidade pode ser otimizada pela setorização associada ao espaço aéreo específico. Quando ocorre um déficit de capacidade específico, uma nova configuração do espaço aéreo (por exemplo, número de setores, configuração do setor, setorização dinâmica) pode aumentar a capacidade geral por meio de uma distribuição mais apropriada da carga de trabalho.
5.2.1.9 Quando ocorre um déficit de capacidade do espaço aéreo e o acesso a áreas restritas ou reservadas pode melhorar essa capacidade, o ATFM deve identificar se uma coordenação anterior é aplicável para resolver o desequilíbrio entre a demanda e a capacidade.
5.2.1.10 Em curtos períodos de operação, a configuração de um aeródromo (por exemplo, uso da pista por operações incluindo operações de modo misto) pode afetar a capacidade disponível. Quando um desbalanceamento de demanda e capacidade é identificado, o ATFM deve identificar se uma mudança de configuração operacional do aeródromo pode fornecer capacidade adicional para mitigar esse desbalanceamento.